## Slide 1: Методы моделирования физических процессов
Первая лекция
Подготовил Козлов Алексей

## Slide 2
Численные методы
Интерполяция
Интегрирование
Экстраполяция
Дифференцирование/диффуры
Численное моделирование. Зачем?
Машинное обучение
Вычислительный линал
Случайные процессы

## Slide 3: Численное моделирование. Зачем?
Решается система дифференциальных уравнений: кинетические уравнения, уравнение теплопроводности и уравнение Пуассона.
где – коэффициент теплоёмкости; – коэффициент теплопроводности; – заряд электрона; – константа Больцмана; – заряд соответствующей частицы;– проводимость; , , , – барьерные энергии соответствующих реакций; , , – дипольные момент соответственно.
Hirchaou Y. et al. Advanced TCAD Modeling of HfO 2-based ReRAM: Coupling Redox Reactions and Thermal Effects //2023 International Conference on Simulation of Semiconductor Processes and Devices (SISPAD). – IEEE, 2023. – С. 333-336.

## Slide 4
Программное обеспечение (1/3)
ПО
CAE (Computer-Aided Engineering)
CAD (Computer-Aided Design)
EDA (Electronic Design Automation)
TCAD (Technology CAD)
Узкоспециализированный софт (LAMMPS и др.)

## Slide 5
CAE (Computer-Aided Engineering)
CAD (Computer-Aided Design)
EDA (Electronic Design Automation)
TCAD (Technology CAD)
Создание точных 2D/3D чертежей, твердотельных моделей зданий, деталей и механизмов
Примеры:
AutoCAD
Autodesk Inventor
Мультифизический анализ и расчет параметров системы: тепла, электрофизики, газодинамики и др.
Примеры:
Ansys
COMSOL
Проектирование электронных схем и печатных плат.
Примеры:
Cadence
Synopsys
Моделирование технологических процессов производства полупроводниковых приборов (транзисторов, диодов, микросхем)
Примеры:
Silvaco TCAD
Synopsys Sentaurus
Программное обеспечение (2/3)

## Slide 6
Программное обеспечение (3/3)
В этом курсе рассматриваются:
Sentaurus TCAD
COMSOL
ANSYS Lumerical
Sentaurus TCAD
(Метод решения – МКО)
COMSOL
(Метод решения – МКЭ)
ANSYS Lumerical
(Метод решения – МКР)

## Slide 7
МКР – метод конечных разностей (1/5)
Значительное число задач физики и техники приводит к линейным и нелинейным дифференциальным уравнениям в частных (ДУЧП) производных вида:
где - дифференциальный оператор, – искомая функция.

## Slide 8
Приближение дифференциального оператора:
Примеры дискретизации сетки:
Равномерная сетка на отрезке
Равномерная сетка на плоскости
МКР – метод конечных разностей (2/5)
Примеры разностной схемы для оператора :

## Slide 9
1) Постановка задачи
2) Дискретизация пространства и операторов
3) Решение СЛАУ
МКР – метод конечных разностей (3/6)
Алгоритм

## Slide 10
Требования к разностной схеме
Погрешность разностой схемы можно оценить порядком аппроксимации разностной схемы.
Другими словами, на любой вычислительной процедуре малая ошибка приводит к меньшей конечной ошибке
Основные свойства разностной схемы
Устойчивость
Порядок аппроксимации
Считаем, что задача устойчива к возмущению, если
где - невязка на -ом шаге
– порядок аппроксимации
МКР – метод конечных разностей (4/6)

## Slide 11
Порядок аппроксимации
Рассмотрим разностные схемы для оператора
Раскладывая по формуле Тейлора и подставляя в разностные схемы получаем:
=
Определим невязку , тогда и , то есть имеют порядок аппроксимации 1 и 2 соответственно.
Итого погрешность разностой схемы можно оценить порядком аппроксимации, которая определяется о-большим.
МКР – метод конечных разностей (5/6)

## Slide 12
МКР – метод конечных разностей (6/6)
Устойчивость
Пусть где y – истинное решение. Тогда - ошибка на -ом шаге. Тогда ошибка на +1-ом шаге.
Ошибки можно связать между собой: Тогда из определения следует
Пример: явная схема Эйлера
м шага n)

## Slide 13
МКЭ – метод конечных элементов (1/6)
Более универсальным, но вычислительно затратным считается МКЭ, метод конечных элементов
Пусть дана дифференциальная задача с граничным условием:
Необходимое условие!
Если – решение дифф. Задачи, то для выполняется
где – тестовая функция.
Итого мы можем перейти от дифференциальной задачи к вариационной
+

## Slide 14
МКЭ – метод конечных элементов (2/6)
Слабая форма
Можно перейти к другой форме, если задать более высокую непрерывность тестовой функции :
+
где операторы имеют производные меньшего порядка.
Пример
Умножим на пробную функцию и проинтегрируем:
Интегрирование по частям
Слабая форма

## Slide 15
МКЭ – метод конечных элементов (3/6)
Можно свести эту задачу к решению СЛАУ. Для этого разложим искомую функцию по базису
После подстановки в вариационную задачу:
СЛАУ

## Slide 16
МКЭ – метод конечных элементов (4/6)
Сетка
Вариационная задача верна для любых тестовых функций . То есть мы вольны выбирать разбиение на подмножества сетку.
Сетка – представление в виде конечного набора однотипных множеств (неравномерные треугольные/прямоугольные), на каждом из котором определена своя базисная функция.
Сетка в тонком оксидном слое и в
прилегающих к нему слоях
поликремния и кремния (Sentaurus TCAD)
Задавая сетку, мы переходим от одного уравнения ко многим на каждом «кусочке» (элементе).

## Slide 17
МКЭ – метод конечных элементов (5/6)
Базис
Выбираем “удобный” базис, чтобы можно было аналитически взять интегралы в СЛАУ.
Пример:
https://studfile.net/html/2706/349/html_ot7M7HHC7m.ImIE/htmlconvd-6SCOXB8x1.jpg
Главное: должно выполняться: в своем узле - 1, в других - 0

## Slide 18
МКЭ – метод конечных элементов (6/6)
Алгоритм
1) Постановка задачи
2) Переход к вариационной форме
3) Построение сетки
4) Выбор базиса
5) Составление СЛУ
6) Решение СЛУ
7) Обработка и оценка результата
+

## Slide 19
Свойства МКЭ
Основные свойства
МКЭ
Аппроксимация
Устойчивость
Аппроксимация определяется базисной функцией (полином степени n)
где
Устойчивость определяется решением системы уравнений (могут быть не линейные функции)

## Slide 20
МКО – метод конечных объемов (1/5)
Метод для решения уравнений сохранения (диффузия, теплопроводность, гидродинамика) – МКЭ, метод конечных элементов
Пусть дана дифференциальная задача параболического типа (кинетического уравнение):
Где – температура/концентрация, – поток частиц, температуры, – сток/исток/генерация/рекомбинация

## Slide 21
МКО – метод конечных объемов (2/5)
Теорема Гаусса-Остроградского:

## Slide 22
МКО – метод конечных объемов (2/5)
Теорема Гаусса-Остроградского:

## Slide 23
МКО – метод конечных объемов (2/5)
Теорема Гаусса-Остроградского:
https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KONVAL/Sites/Russian_sites/T_field/manual/18.htm

## Slide 24
МКО – метод конечных объемов (3/5)
Интегрируем по объему
Гаусс-Остроградский

## Slide 25
МКО – метод конечных объемов (4/5)
Пространственная дискретизация
Временная дискретизация и аппроксимация производных

## Slide 26
МКО – метод конечных объемов (5/5)
4) Пространственная дискретизация
5) Временная дискретизация и аппроксимация производных. Решение нелинейности и СЛАУ
1) Постановка задачи
2) Интегрирования по области
3) Остроградский-Гаусс

## Slide 27
Методы дискретизации
МКР
МКЭ
МКО
Решение СЛАУ

## Slide 28
Промежуточные методы решения ДУЧП
Промежуточные методы решения ДУЧП
Решение СЛАУ
Решение нелинейных уравнений
Метод Ньютона-Рафсона
Метод простой итерации (релаксации)
Метод Гаусса
LU разложение
PARDISO
Итерационные схемы

## Slide 29
Решение СЛАУ. Метод Гаусса
Метод Гаусса
Пусть дана произвольная матрица A. Тогда элементарными преобразованиями ее можно привести к матрице ступенчатого вида A′ .
Элементарные преобразования
’

## Slide 30
Практика. Метод Гаусса
https://i.ytimg.com/vi/_M_iZb6k7Gc/maxresdefault.jpg
https://cf4.ppt-online.org/files4/slide/j/JPr5sUO9blhZVT8mtu3zy7NLwdSjiqYop4k6EH/slide-8.jpg

## Slide 31
Решение СЛАУ. LU-разложение
LU-разложение
Пусть дана произвольная матрица A. Ее можно на произведение двух матриц L и U, нижнетреугольная и верхнетреугольная матрицы.
Находим
Находим

## Slide 32
Решение СЛАУ. Итерационные схемы
Итерационный метод
Решение СЛАУ можно решать итерационным путем, то есть постепенно уточнять решение в зависимости от шага решения и требуемой точности .
Итерационный метод можно реализовать с помощью двухслойной схемы: текущее приближение (слой) и новое приближение (слой)
В общем виде:
параметры итерации
Метод простой итерации

## Slide 33
Решение нелинейных уравнений. Метод Ньютона-Рафсона и метод релаксации
Метод Ньютона-Рафсона
Пусть имеется функция Рассмотрим задачу поиска корней данной функции, то есть рассмотрим задачу
Метод релаксации
Пусть имеем приближение . Тогда следующее приближение корня ищем следующим образом:
можно привести к виду где сжимающее, то есть
Тогда корень можно найти методом простой итерации:
Аналогично и для матриц

## Slide 34: План лекций
Обзор численных методов (МКЭ, МКР). Примеры программ и области применений
Вторая лекция
МКР. Как МКР устроен в Ansys Lumerical. Базовые знания по Ansys
Первая лекция
МКО. Как МКО устроен в TCAD.
Третья лекция
МКЭ в Comsol. Пример моделирования в Comsol
Четвертая лекция
34
Атомистическое моделирование. Метод Монте-Карло
Пятая лекция
Применения методов машинного обучения для моделирования
Шестая лекция
To be continued
Седьмая лекция

## Slide 35
35
Спасибо за внимание!

## Slide 36: План лекций
36